## Slide 1: PROCESORY

## Slide 2: Co je to procesor

## Slide 3: Dělení procesorů
Dělení podle délky operantů v bitech
Dělení podle struktury procesoru
  Podle vnitřní architektury
  Procesory umožňující / neumožňující plnohodnotný chod komplexních operačních systémů
  Jednočipový mikropočítač nebo také mikrokontrolér (MCU)
  Digitální signálový procesor (DSP)
Dělení podle počtu jader

## Slide 4: Základní parametry procesoru
Parametr | Popis | Jednotka | běžný rozsah
Rychlost jádra | Počet operací provedených za jednu sekundu | MIPS (milonů operací za sekundu) | 0 – 3000 MIPS (v budoucnu i více)
Šířka slova | Maximální bitová šířka operandů instrukcí | bit | 4 – 128
Počet jader | Počet a typ jader integrovaných v procesoru | číslo | 1 – 4
Výkon FPU | Jednotka pro složité matematické výpočty – urychluje práci procesoru (až 10x) | MFLOPS (megaflops) | až desítky GFLOPS (gigaflops), podle architektury a počtu FPU
Šířka externí datové sběrnice | Maximální počet bitů, které je možné během jediné operace přenést z (do) čipu | Bit | 8 – 64
Frekvence datové sběrnice (FSB) | Maximální frekvence přístupu do externí paměťi RAM | MHz | stovky MHz
Interní paměť cache (vyrovnávací paměť) | Kapacita rychlé interní vyrovnávací paměti integrované přímo na čipu procesoru | Byte | i několik MiB
Velikost adresovatelné paměti | Velikost externí paměti, kterou je procesor schopen přímo používat | Byte | u 80x86 4 GiB i více

## Slide 5: Historie mikroprocesorů
1971 – Intel 4004 – první mikroprocesor – 4bitový
1972 – Intel 8008 – 8bitový procesor
1978 – Intel 8086 – 16bitový mikroprocesor, první z architektury x86
1980 – IBM 801 – 24bitový experimentální procesor s revoluční RISC architekturou dosahující vynikajícího výkonu
1982 – Intel 80286 – 16bitový mikroprocesor, zavedení virtuální paměti
1985 – Intel 80386 – 32bitový mikroprocesor (měl 275 000 tranzistorů)
1993 – Intel Pentium – 32bitový mikroprocesor nové generace (3,3 milionu tranzistorů)
1997 – Intel Pentium II (7,5 x106 tranzistorů)
1999 – Intel Pentium III (9,5 x106 tranzistorů)
2006 – Intel Core – 64bitová architektura, na které jsou postaveny procesory Core Duo, Core 2 Duo, Core Solo, Core 2 Quad
2008 – Intel Core i7 – nová řada CPU od Intelu

## Slide 6: Jak se vyrábí procesor
Písek Roztavený křemík Křemíkový ingot z mono-krystalu
Řezání ingotu Waffer – plát Nanášení světlocitlivé vrstvy ozáření UV paprsky…

## Slide 7: Typy procesorů

## Slide 8: Zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesor
http://ireferaty.lidovky.cz/309/194/Procesor---CPU
http://www.lidovky.cz/trendy-ve-vyvoji-procesoru-vykon-i-spotreba-f3m-/ln-svet-techniky.asp?c=A090330_114109_ln-svet-techniky_poh
http://notebooky.heureka.cz/poradna/jaky-typ-procesoru-vybrat/
http://pctuning.tyden.cz/component/content/article/1-aktualni-zpravy/15269-jak-se-vyrabi-procesory-intel